## Slide 1
东南大学
从寝室到教室
一次完整的自主导航
问题四 · 地图构建 / 参考路径 / 轨迹跟踪 / 实验分析
汇报人 / ___
指导教师 / ___
《智能汽车与自动驾驶》课程作业
Notes: 各位老师、各位同学，大家好。我汇报的是问题四，从寝室到教室的一次完整导航任务。整个过程分成四块：先把地图建出来，再生成参考路径并给它配速度，然后实现 Pure Pursuit 控制器，最后跑实验、看数据。

## Slide 2
从地图到结论，四个环节串成一条链
全程 1450.6 m · 2903 个参考点 · 7 个拐点 · 离线运行
地图构建
交付 GPX 路径
参考路径生成
交付 速度剖面
PP 算法实现
交付 控制器
实验数据分析
交付 结论
第一视角跟随动画：车沿参考路径全程行驶一遍
02
Notes: 这是整条链路。上面四个环节是串起来的：地图构建交付一条 GPX 路径，参考路径生成交付一条速度剖面，PP 实现交付一个控制器，实验分析交付结论。整条链路都是离线跑的，不连任何在线地图服务。下面这段动画，是车沿着参考路径从寝室一路开到教室的第一视角，全程 1450.6 米。先看个整体印象，后面逐段拆。

## Slide 3
地图构建：把 OSM 原始数据变成一张能搜索的路网
路网节点
1,745
合并同一交叉口后的顶点
路段边
1,989
可通行的道路段
路网总长
146.7 km
校园及周边可行驶道路
连通分量
1
全图连通，任意两点可达
起点、终点先吸附到最近节点（偏离 44.4 m / 74.5 m），再用 Dijkstra 搜索。
得到参考路径：54 个节点，原始折线长 1463.5 m；倒圆角后 1450.6 m。
整条链路离线运行，不依赖任何在线地图服务。
路网图：灰点为节点，高亮为本次参考路径
03
Notes: 地图用的是 OSM 的原始数据。我把校园和周边的可行驶道路抽出来，合并掉同一个交叉口上的重复顶点，建成一张路网图，最后是 1745 个节点、1989 条边，总长 146.7 公里，整张图是连通的，任意两点都走得到。起点和终点先吸附到最近的路网节点上，起点偏了 44.4 米，终点偏了 74.5 米。然后在这张图上跑 Dijkstra，得到 54 个节点、1463.5 米的原始路径。

## Slide 4
参考路径：全程最大的坑
原始折线在 s = 589 m 处半径仅 2.4 m
虚线 = 车辆曲率极限 0.2801 1/m（前轮 35°、轴距 2.50 m）；原始折线超限 5.7 倍
原始折线
高斯平滑后
再倒圆角
1.6049 1/m（R 0.62 m）
0.1355 1/m
0.1166 1/m
极限
沿里程的曲率曲线：平滑一项就贡献了 92% 的降幅，倒圆角只额外贡献 14%
04
Notes: 这一页是全程最大的坑。把 Dijkstra 出来的折线直接当参考路径，曲率最大值是 1.6049，换算成半径只有 0.62 米。而这台车前轮最大 35 度、轴距 2.5 米，曲率极限是 0.2801，对应 3.57 米半径。也就是说原始路径超了整整 5.7 倍，这个弯物理上根本过不去。我做了两步修正：先对曲率做高斯平滑，再对拐点倒圆角，曲率降到 0.1166。这里有个细节值得说：平滑一项就贡献了 92% 的降幅，倒圆角只额外贡献 14%。关键在平滑，不在倒圆角。

## Slide 5
速度设置：把曲率翻译成限速
v = √(alat,max / κ)
峰值侧向加速度
4.34 m/s²
同一路径匀速时为 7.30，降幅 41%
规划减速度
1.75 m/s²
减速斜坡的斜率，取轮胎极限的一半
减速提前量
15 m
从曲率峰值往前铺的减速斜坡
关键坑：限速必须逐点递推——减速段从后往前扫一遍，加速段再从前往后扫一遍，写成一次性数组运算会漏掉相邻点。
速度剖面：每个拐点前都提前把车速压到该处曲率允许的上限
05
Notes: 有了曲率就能配速度。限速公式就是 v 等于根号下侧向加速度上限除以曲率，说白了就是弯越急、车速越低。同一条倒圆角路径，匀速的时候峰值侧向加速度是 7.30，换成曲率限速之后降到 4.34，降了 41%。这里我踩过一个坑：限速必须逐点递推，减速段要从后往前扫一遍，加速段再从前往后扫一遍。我一开始写成一次性的数组运算，结果每个点都只看自己，完全漏掉了相邻点的影响，车根本减不下来。另外减速要提前，我在曲率峰值前面铺了 15 米的减速斜坡。

## Slide 6
两条单调规律，一个共同拐点
18 组 L_f 扫描，全部工况的误差峰值都落在 s ≈ 589 m
越跑越快，误差峰值越高
前瞻越远，误差峰值越高
自变量
观测项
规律
增大 L_f（1 → 12 m）
误差峰值
单调上升：@8 m/s 从 1.06 m 涨到 4.12 m
增大 L_f（1 → 12 m）
转向速率 P95
单调下降：@3 m/s 从 23.8 降到 1.8 °/s，反向次数 463 → 1
提高车速（3 → 8 m/s）
误差峰值
单调上升：L_f = 3 m 时 1.42 m → 1.71 m
06
Notes: 这一页把两个关键权衡扫了一遍：前视距离 1 到 12 米、速度 3 到 8 米每秒，一共 18 组闭环仿真。两条规律都很干净。前视距离变大，误差峰值单调上升，8 米每秒下从 1.06 米涨到 4.12 米；但转向速率的 P95 从 23.8 降到 1.8 度每秒，反向次数从 463 次掉到 1 次，明显更平顺了。速度提上去误差也单调上升，3 到 7 米每秒，误差峰值从 1.42 涨到 1.64 米——这就定量确认了问题一。

## Slide 7
四条结论
1
曲率平滑是最关键的一步
同一台车、同一速度，只加平滑：峰值侧向加速度 17.83 → 7.97 m/s²
2
曲率限速把侧向加速度压回设计值
倒圆角路径上匀速 7.30 → 限速 4.34 m/s²，代价只是终点误差 +0.31 m
3
速度越快，误差越大
3 → 7 m/s，误差峰值 1.42 → 1.64 m，定量确认了问题 1
4
前视距离是个两难
L_f 从 1 到 12 m，误差峰值 1.06 → 4.12 m，抖动却从 23.8 降到 1.8 °/s
把 s ≈ 589 m 那个急弯放大：跟踪质量的上限由它决定
07
Notes: 最后是四条结论。第一，曲率平滑是最关键的一步。同一台车、同一个速度，只加平滑这一项，峰值侧向加速度就从 17.83 降到 7.97，这就是前面那个 5.7 倍超限的直接后果。第二，曲率限速能把侧向加速度压回设计值，在同一条倒圆角路径上从 7.30 降到 4.34，代价只是终点误差多了 0.31 米，相对 1450 米可以忽略。第三，速度越快误差越大，3 到 7 米每秒误差峰值从 1.42 涨到 1.64 米，定量确认了问题一。第四，前视距离是个两难：从 1 米加到 12 米，误差峰值从 1.06 涨到 4.12 米，但转向抖动的 P95 从 23.8 降到 1.8 度每秒，贴线和平顺只能选一头。还有一个我印象很深的细节：18 组仿真的误差峰值全部落在同一个地方，s 大约 589 米、半径 2.4 米那个急弯。整条路线的跟踪质量上限，就是这一个弯决定的。

## Slide 8
东南大学
谢谢聆听
欢迎批评指正
地图构建 · 参考路径生成 · Pure Pursuit 实现 · 跟踪可视化 · 实验分析
08
《智能汽车与自动驾驶》课程作业
Notes: 以上就是我的汇报，谢谢大家，欢迎批评指正。